SENNEBOGEN 817 E – der Waste Beetle: Kompakter Umschlagbagger für die Abfallwirtschaft

Entwickelt speziell für die Bedürfnisse der Recycling- und Abfallwirtschaft präsentiert SENNEBOGEN seinen bisher kleinsten Umschlagbagger – den 817 E-Serie. Waste Beetle heißt der grüne Sortierspezialist, der besonders kompakt und wendig ausgeführt ist und auch für den Halleneinsatz die besten Voraussetzungen mitbringt.

Wir nennen ihn den Waste Beetle – einen Umschlagbagger der aufräumt, sortiert, Material bewegt, schlicht und kompakt ist und damit perfekt geeignet ist für den Einsatz im Abfallrecycling. Er ist wendig und kompakt wie ein Käfer, robust im Dauereinsatz und präzise zu bedienen. Mit einem Paket an serienmäßig verfügbaren Ausstattungsmerkmalen wie beispielsweise temperaturgeregelten Lüfterantrieben, bester Schallisolierung und der bewährt zuverlässigen Hydraulik kommt der 817 auch in anspruchsvollen Einsatzumgebungen bei Staub, Hitze und unter Dauerbelastung bestens zurecht.

Mit einem Einsatzgewicht von rund 17 t reiht sich die neue Maschinenklasse bewusst unterhalb der bestehenden SENNEBOGEN Umschlagbagger ein. Die Ausrüstungsvarianten sind mit 8 m oder 9 m Länge auf die Anforderungen der Abfallindustrie abgestimmt. Ein Hauptaugenmerk lag bei der Entwicklung der neuen Maschine auf den schnellen und feinfühligen Bewegungsabläufen der Ausrüstung. Mit dem 817 E soll der Fahrer zukünftig noch einfacher und schnellere Sekundärrohstoffe sortieren, Wertstoffe gezielt separieren und effizient und sparsam in der Anlagenbeschickung arbeiten können. Dafür kann die Maschine mit einem Sortiergreifer oder Mehrschalengreifer ausgestattet werden. Auch die LKW Beladung und der Betrieb in Hallen mit niedriger Deckenhöhe sind typische Einsatzbereiche, für die sich der kompakte Umschlagbagger bestens eignet.

Kompakte Abmessungen und hochfahrbare neue Multicab Kabine

Lediglich 2,54 m misst die Maschine in der Breite, in der Länge sind es 4,61 m und 3,20 sind es in der Höhe. Mit der serienmäßig hochfahrbaren Kabine kommt der Fahrer auf eine komfortable Augenhöhe von 4,50 m um den Arbeitsbereich stets im Blick zu haben. Besten Fahrerkomfort und optimale Übersicht bietet die neue Multicab mit Rundumverglasung aus Sicherheitsglas und großem Dachfenster. Der Komfortsitz ist elastisch gelagert und eine individuell einstellbare Klimaautomatik sorgt für ein angenehmes Arbeitsumfeld.

Angetrieben wird der neue SENNEBOGEN 817 der E-Serie von einem 92 kW Dieselmotor der Abgasstufe 3a oder 4. Dank des intuitiv bedienbaren SENCON Steuerungssystem  und neu gestalteten Joysticks lässt sich die Maschine feinfühlig bedienen und optimal auf die Bedürfnisse des Fahrers und der Arbeitssituation abstimmen.

Bildunterschrift:

Mit dem SENNEBOGEN 817 E-Serie – genannt Waste Beetle – bietet SENNEBOGEN einen kompakten Umschlagbagger mit bis zu 9 m Reichweite und rund 17 t Einsatzgewicht für die Aufgaben im Abfallrecycling.